## Slide 1
ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тульской области»
Тема:
Основы защиты населения в ЧС
преподаватель Сударикова Елена Владимировна

## Slide 2
ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тульской области»
Кафедра гражданской защиты
Тема:
Основы защиты населения в ЧС
Преподаватель Сударикова Елена Владимировна

## Slide 3
Основные способы защиты населения
Укрытие населения в защитных сооружениях ГО и других сооружениях, приспособленных для этих целей в конкретной ситуации (метро, подземные выработки , подземные пространства городов)
Эвакуация населения из зон возможных стихийных бедствий, аварий, катастроф или при угрозе их возникновения, из зон национальных конфликтов и в военное время, рассредоточение рабочих и служащих предприятий, продолжающих свою производственную деятельность в зонах возможных сильных разрушений (затоплений) и эвакуация всего остального населения из этих зон в безопасные районы
Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) и медицинских средств защиты (МСЗ)

## Slide 4
Основные нормативные документы
Федеральный закон от 12.02.98 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне»
Федеральный закон
от 21.12.94 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Приказ МЧС РФ
от 27.05.2003 №285
«Об утверждении и введении в действие
правил использования
и содержания средств
индивидуальной
защиты, приборов радиационной,
химической разведки и контроля»
"Об утверждении
Положения об
организации
обеспечения населения
средствами
индивидуальной защиты"
Приказ МЧС России
от 01.10. 2014 N 543

## Slide 7
Противогаз гражданский ГП-7 ТУ Г 10-1103-82 , ТУ Г 10-1104-82
Разработан по заданию МО СССР, выпускается с 1982 года (взамен ГП-5) и является основным гражданским противогазом приобретаемым для целей ГО и ЧС.
Имеет ВП МО РФ

## Slide 8
Противогаз гражданский ГП-7
Предназначен для защиты –
от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей, АХОВ, радионуклидов йода и его органических соединений.
Технические характеристики:
сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе не более 18 мм. вод. ст.,
температурный диапазон эксплуатации от -400 до +400 С;
коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более – 0,0001;
время защитного действия ФПК по ОВ, не менее:
синильная кислота, при конц. 5 мг/л – 18 мин.
хлорциан, при конц. 5 мг/л- 18 мин.
Гарантийный срок хранения – 12 лет.

## Slide 11
Противогаз гражданский МЗС ВК
Предназначен для защиты органов дыхания и зрения от аварийно химически опасных и боевых токсических химических веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей, паров ртути, оксидов азота и монооксида углерода.
Комплектуется
комбинированным
фильтром марки ВК 450
А1В2Е2К1HgNOCOSXР3D

## Slide 12
Противогаз гражданский МЗС ВК
Время защитного действия по специфическим ОХВ, не менее, минут:
циан хлористый при концентрации 5,0 мг/дм3 - 40;
циан водорода при концентрации 5,6 мг/дм3 - 50;
Время защитного действия по АХОВ, не менее:
циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 - 90;
хлор при концентрации 15,0 мг/дм3 - 20;
сероводород при концентрации 7,1 мг/дм3 - 60;
диоксид серы при концентрации 13,3 мг/дм3 - 20;
аммиак при концентрации 0,7 мг/дм3 - 120;
монооксид углерода при концентрации 6,2 мг/дм3 - 20;
монооксид азота при концентрации 3,1 мг/дм3 – 20;
диоксид азота при концентрации 4,8 мг/дм3 – 20;
пары ртути при концентрации 0,013 мг/дм3 – 6000

## Slide 13
Противогаз гражданский МЗС ВК
Отличительной особенностью противогаза МЗС ВК является наличие комбинированного фильтра (противогазовый и противоаэрозольный фильтр Р3) со встроенной защитой от аммиака (К1), ртути (Hg), оксидов азота (NO) и монооксида углерода (СО) и прочих ОВ.
Противогаз комплектуется лицевыми частями -
МГУ (МЗС ВК) и МАГ-3 (МЗС ВК Экран).

## Slide 14
Дополнительный патрон ДПГ-3
Предназначен для комплектации гражданских противогазов типа ГП-7 (ГП-7В) с целью расширения области применения противогазов. Дополнительный патрон в комплекте с противогазами обеспечивает защиту от сильнодействующих ядовитых веществ: аммиака, диметиламина, нитробензола, сероуглерода, хлора, гидрида серы, диоксида серы, циан водорода, хлорциана, фосгена, аминов, синильной кислоты, этилмеркаптана и др.
ВЗД по аммиаку – 50 мин.!
при концентрации 5,0 мг/л.
Гарантийный срок хранения – 10 лет.
Имеет ВП МО РФ

## Slide 15
Противогазы детские ПДФ-2Д
Противогазы школьные ПДФ-2Ш
Противогазы предназначены для защиты органов дыхания и зрения детей от отравляющих веществ (ОВ), биологических аэрозолей (БА), радиоактивной пыли (РП).
ПДФ-2Д применяется для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
ПДФ-2Ш применяется для детей в возрасте от 7 до 14-16 лет.
Комплектуется лицевой частью МД-4Д и МД-4Ш и фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-7К (от противогаза ГП-7).
Гарантийный срок хранения – 10 лет.
Имеет ВП МО РФ.
Изготовитель – ОАО «Сорбент», г. Пермь.

## Slide 16
Камера защитная детская КЗД-6
Камера защитная детская КЗД-6 предназначена для защиты детей в возрасте до 1,5 лет от отравляющих веществ, бактериологических аэрозолей и радиоактивной пыли. Время непрерывного пребывания ребенка в камере до 6 часов.
Гарантийный срок хранения – 10 лет.
Имеет ВП МО РФ.
ОАО «ЭХМЗ»
является
единственным
производителем
КЗД-6 в России.

## Slide 17
новинка Противогаз гражданский ГП-9
Предназначен для защиты органов
дыхания и зрения от АХОВ и АХОВИД,
и боевых токсических химических
веществ, радиоактивной пыли,
биологических аэрозолей, ртути.
Отличительной особенностью
противогаза ГП-9 является
наличие комбинированного
фильтра (противогазовый и
противоаэрозольный фильтр Р3)
со встроенной защитой от аммиака (К1)
и ртути (Hg).
Сертифицирован в системах
Военного Регистра и АСС МЧС РФ

## Slide 18
Противогаз гражданский ГП-9
комплектуется 5-ью видами лицевых частей - МГП, МБ-2, МГУ, ППМ-88, МАГ-3;
фильтром комбинированным марки A1B1E1K1HgP3
ГП-9 с МАГ-3 ГП-9 с МГУ ГП-9 с МГП
гарантия 13 лет гарантия 12 лет гарантия 12 лет
1 рост 3 роста (1,2,3) 3 роста (1,2,3)

## Slide 19
Противогаз гражданский ГП-9 имеет высочайшие характеристики по ВЗД:
Время защитного действия ФПК по опасным химическим веществам при объёмном расходе воздуха 30 дм3/мин., не менее, минут:
аммиак (при концентрации 0,7 мг/дм3) - 105;
сероводород (при концентрации 1,4 мг/дм3) - 84;
серы диоксид (при концентрации 2,7мг/дм3) - 40;
хлор (при концентрации 3 мг/дм3) - 84;
циан водород (при концентрации 1,1 мг/дм3) - 50;
циан хлористый (при концентрации 5,0 мг/дм3) - 20;
циклогексан (при концентрации 3,5 мг/дм3) - 75;
пары ртути (при концентрации 0,013 мг/дм3) - 6000;
О-этил-S-2-диизопропиламиноэтилтиофосфонат (при концентрации 9·10 -4 мг/дм3) - 360;
О-изопропилметилфторфосфонат (при концентрации 75·10 -3 мг/дм3) – 360;
мышьякосодержащие соединения (при концентрации 21 ·10 -3 мг/дм3) - 360.

## Slide 20
Противогаз гражданский ГП-9 с МАГ-3
Гарантийный срок хранения 13 лет.
Отличительной особенностью лицевой части МАГ-3 являются :
Соответствие требованиям предъявляемым к лицевым частям для гражданских противогазов - коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более – 0,0001%;
Универсальный размер лицевой части (не требуется проводить замеры и подбирать лицевую часть).
Быстродействующие самозатягивающиеся пряжки пятиточечного оголовья.
Термостойкость до 700С

## Slide 21
новинка ПРОТИВОГАЗ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
Гражданский противогаз ГП-21
Лицевая часть массой 350-400 грамм!
Может комплектоваться 3-я ФПК –
ГП-7К, ГП-7ТК, ГП-7Б Универсал!
2 роста (1 и 2).

## Slide 22
ГП-21
ПРОТИВОГАЗ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
Гражданский противогаз ГП-21 – предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого человека из числа гражданского населения, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны от ОВ, РП, БА, АХОВ и АХОВИД.
В состав ГП-21 входят –
3 вида ФПК,
лицевая часть МП-3,
Возможна комплектация
питьевым устройством.
Гарантийный срок хранения - 12 лет

## Slide 23
ГП-21
новинка ПРОТИВОГАЗ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
Корпус лицевой части выполнен из ударопрочного и трудногорючего термоэластопласта, а панорамное стекло из эластичного полиуретана, обладающего высокой прочностью и эластичностью.
коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более – 0,0001%;
поле зрения – не менее 80%;
масса противогаза 760 г. –
самый лёгкий из
отечественных
противогазов!;
всего 2 роста!

## Slide 24
новинка
Газозащитный детский комплект ГЗДК Д-1,5
Средство защиты детей до 1,5 лет
ГДЗК Д-1,5 предназначен для защиты детей в возрасте до 1,5 лет от отравляющих веществ, бактериологических аэрозолей, радиоактивной пыли, от моноксида углерода и
других токсичных газов, выделяющихся при пожаре.
Масса изделия – не более 3 кг.
Комплект снабжается системой
принудительной подачи воздуха,
работающей от аккумулятора.
Система может комплектоваться
необходимой ФПК, предназначенной
для целей ГО, ЧС и ПБ.
ГЗДК Д-1,5 снабжён устройством для
кормления ребёнка.

## Slide 25
новинка Фильтрующий самоспасатель ГДЗК-EN Средство защиты с 12 лет
Самоспасатель предназначен для зашиты органов дыхания, глаз и головы человека от дыма и токсичных газов, образующихся при пожарах, в том числе от монооксида углерода. ГДЗК-EN - средство зашиты одноразового использования, применяется при эвакуации во время пожаров и других ЧС.
ГДЗК-EN предназначен для лиц старше 12 лет, имеющими очки, бороду или объемную прическу. Капюшон и смотровое стекло ГДЗК-EN запаяны для исключения попадания отравляющих веществ через швы. ГДЗК-EN хранится в сумке в герметичном пакете с
указанием даты производства и веса изделия.
Техническое описание
В комплект ГДЗК-EN входят: фильтрующе-сорбируюший патрон и оголовье, клапан выдоха, полумаска, капюшон, паспорт изделия с приемкой ОТК. Время защитного действия не менее 30 мин. по монооксиду углерода СО, акролеину, водорода хлорид и цианид, аммиаку, хлору и другим ОВ.
Гарантийный срок хранения в упаковке завода – 5 лет.
Сертифицирован в ЕС

## Slide 26
новинка Фильтрующий самоспасатель ГДЗК-Ш Средство защиты детей от 6 до 12 лет
Самоспасатель «ГДЗК-Ш» - предназначен для для зашиты органов дыхания, глаз и головы человека от дыма и токсичных газов, образующихся при пожарах, в том числе от монооксида углерода. ГДЗК-Ш - средство зашиты одноразового применения, применяется при эвакуации во время пожаров и других ЧС.
ГДЗК-Ш могут использовать дети от 6 до 12 лет. Самоспасатель представляет из себя капюшон к которому через гофротрубку присоединяется фильтрующе-поглощающий патрон, закрепляемый на теле ребёнка с помощью пояса.
Техническое описание
В комплект ГДЗК-Ш входят: фильтрующе-сорбируюший патрон, оголовье, гофрошланг, клапан выдоха, полумаска, капюшон, паспорт изделия с приемкой ОТК. Время защитного действия не менее 30 мин. по монооксиду углерода СО, акролеину,
водорода хлорид и цианид,
аммиаку, хлору и другим ОВ.
Гарантийный срок хранения
в упаковке завода – 5 лет.

## Slide 28
Медицинские противопоказания к применению изолирующих противогазов
Остаточные явления после закрытой травмы мозга
Фурункулез
Нейроинфекции
Экземы
Выраженная сосудистая дистония
Все формы туберкулеза легких
Глаукома
Дерматиты
Острые воспалительные заболевания органов дыхания
Тиреотоксикоз и другие формы эндокринной недостаточности любой степени

## Slide 29
Примерная схема организации пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (развертывается личным составом пункта выдачи СИЗ, возможности пункта выдачи СИЗ - 250 человек в час)
Начальник пункта выдачи СИЗ
Звено разгрузки
4 человека
Звено выдачи
10 человек
Звено подготовки к выдаче
11 человек
Звено технической проверки
4 человека
Руководитель - 1
Грузчики - 3
Руководитель – 1
Инструкторы по выдаче – 8
Инструктор по обучению - 1
Руководитель – 1
Инструкторы по подбору – 4
Сортировщики - 6
Руководитель – 1
Инструкторы-химики – 2
Врач (фельдшер) - 1
Примечание: штатная численность пункта выдачи СИЗ и его оснащенность определяются руководителем в зависимости от условий и объема выполняемых задач

## Slide 30
Фильтрующие
Защитная одежда ФЗО-МП
Комплект средств индивидуальной защиты от ОВ
Изолирующие
Легкий защитный костюм
Л-1
Общевойсковой защитный комплект ОЗК
Изолирующий комплект
КИХ-4М, КИХ-5М, КИХ-6, КИХ-7
Защитный изолирующий комплект
с вентилируемым пространством
Ч-20

## Slide 31: III Медицинские средства защиты (МСЗ)
III Медицинские средства защиты
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1
Аптечка индивидуальная АИ-2 (АИ-4)
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11

## Slide 33
Приказом Минздрава РФ от 15.02.2013 №70н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты (КИМГЗ) для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи» устанавливаются комплектации для:
личного состава формирований;
взрослого населения и детей старше 12 лет;
детей до 12 лет.
Применение лекарственных препаратов, входящих в состав КИМГЗ, осуществляется только по назначению медицинских работников

## Slide 34
Комплектом обеспечиваются:
личный состав сил гражданской обороны (личный состав формирований);
работники особо радиационно опасных и ядерно- опасных производств и объектов в области использования атомной энергии;
население в целях самостоятельного выполнения ими назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) поражений в мирное и военное время;
личный состав формирований в целях выполнения им мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим.

## Slide 35
- определяет организацию и порядок накопления, хранения, освежения и использования средств индивидуальной защиты для обеспечения населения, проживающего и (или) работающего на территории Российской Федерации;
- обеспечение населения СИЗ осуществляется в соответствии с основными задачами в области гражданской обороны и в комплексе мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
- накопление запасов (резервов) СИЗ осуществляется заблаговременно в мирное время федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями с учетом факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью населения.
Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты

## Slide 36
- обучение населения правилам хранения и использования СИЗ проводится федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями в порядке, установленном постановлениями Правительства Российской Федерации от 2.11. 2000 № 841 "Об утверждении Положения об организации подготовки населения в области гражданской обороны" и от 4.09. 2003 № 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты
- организационно-методическое руководство, контроль и надзор за накоплением, хранением и использованием запасов (резервов) СИЗ, создаваемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями осуществляется МЧС России;

## Slide 37
Организация обеспечения населения СИЗ
Обеспечению СИЗ подлежит население, проживающее и (или) работающее на территориях в пределах границ зон:
защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия;
возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно- и химически опасных объектов.

## Slide 38
Организация обеспечения населения СИЗ
федеральными органами исполнительной власти - работников этих органов и организаций, находящихся в их ведении;
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - работников этих органов, работников органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении, соответственно, а также неработающего населения соответствующего субъекта Российской Федерации, проживающего на территориях в пределах границ зон;
организациями - работников этих организаций.
Обеспечение населения СИЗ осуществляется:

## Slide 39
Накопление запасов (резервов) СИЗ осуществляется:
для работников организаций и населения, проживающего и (или) работающего на территориях в пределах границ зон возможного химического заражения, - СИЗ органов дыхания от аварийно химически опасных веществ, в результате распространения которых может возникнуть данная зона возможной опасности, из расчета на 100% их общей численности (+ 5%);
для работников организаций и населения, проживающего и (или) работающего на территориях в пределах границ зон возможного радиоактивного загрязнения, - респираторы из расчета на 100% их общей численности (+1%);
для работников организаций и населения, проживающего и (или) работающего на территориях в пределах границ зон, - медицинские средства индивидуальной защиты из расчета на 30% от их общей численности.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации увеличивают количество запасов СИЗ не менее чем на 10% от их потребности для обеспечения населения, которое может временно находиться на территориях в пределах границ зон.
Организация обеспечения населения СИЗ

## Slide 40
Хранение СИЗ
Требования к складским помещениям, а также к порядку накопления, хранения, учета, использования и восполнения запасов (резервов) СИЗ определены приказом МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля».
Места хранения и выдачи запасов (резервов) СИЗ должны быть максимально приближены к местам работы и проживания населения с целью гарантированного обеспечения его защиты.
При обеспечении соответствующих условий хранения разрешается хранить СИЗ на рабочих местах.
По решению руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций СИЗ могут выдаваться населению на хранение по месту жительства при условии обеспечения их сохранности и соответствующих условий хранения.

## Slide 41
Освежение СИЗ
Списание СИЗ осуществляется по решениям руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций на основании результатов лабораторных испытаний (поверок), выданных лабораториями и другими уполномоченными организациями, в порядке, установленном приказом МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля».
Медицинские средств индивидуальной защиты списываются по истечению установленного срока годности.

## Slide 42
Выдача СИЗ из запасов (резервов) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций для обеспечения защиты населения осуществляется на пунктах выдачи СИЗ по решению соответствующих руководителей органов и организаций с последующим сообщением в территориальные органы МЧС России об изменении объемов накопления в запасах (резервах) СИЗ.
СИЗ, выданные населению на ответственное хранение, используются населением самостоятельно при получении сигналов оповещения гражданской обороны и об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Использование СИЗ

## Slide 43
Закон РФ
№ 12-ФЗ от 13.01.96 г.
Федеральный закон № 28-ФЗ от 12.02.98
«О гражданской обороне»
Федеральный закон
№ 68-ФЗ от 21.12.94
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Постановление Правительства РФ № 1309 от 29.11.99
«О порядке создания убежищ и иных объектов ГО»
Свод правил СП 88.13330.2014
"СНиП II-11-77*. Защитные сооружения гражданской
обороны" Актуализированная редакция СНиП II-11-77*
(утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 18 февраля 2014 г.
N 59/пр)
Свод правил СП 165.1325800.2014
"Инженерно-технические мероприятия
по гражданской обороне"
Актуализированная редакция СНиП
2.01.51-90 (утв. приказом
Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 12 ноября 2014 г.
N 705/пр)
Приказ МЧС РФ
от 21.07.2005 N 575
"Об утверждении
Порядка
содержания и
использования
защитных сооружений
гражданской обороны
в мирное время"

## Slide 44
Основные способы защиты населения
Укрытие населения в защитных сооружениях ГО и других сооружениях, приспособленных для этих целей в конкретной ситуации (метро, подземные выработки , подземные пространства городов)
Эвакуация населения из зон возможных стихийных бедствий, аварий, катастроф или при угрозе их возникновения, из зон национальных конфликтов и в военное время, рассредоточение рабочих и служащих предприятий, продолжающих свою производственную деятельность в зонах возможных сильных разрушений (затоплений) и эвакуация всего остального населения из этих зон в безопасные районы
Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) и медицинских средств защиты (МСЗ)

## Slide 45
бытовые комнаты;
тоннели;
школы, библиотеки;
помещения торговли и общепита, склады;
подвалы и подполья зданий индивидуального пользования.
Под ПРУ используются:

## Slide 46
Помещение для укрываемых
Вентиляционное
Для хранения загрязненной верхней одежды
Санузел
Помещения, оборудуемые в ПРУ

## Slide 47
Электроснабжение от внешних сетей
Вентиляция
в ПРУ вместимостью от 50 до 90 укрываемых -естественная.
в остальных случаях с механическим побуждением.
Система отопления общая с системой отопления здания.
Техническое обеспечение ПРУ

## Slide 48
Канализование
со сбросом сточных вод в канализационную систему.
при отсутствии сетей канализации
устройство выгребов с возможностью очистки ассенизационным транспортом, емкость резервуара из расчета 2л/сутки на 1 укрываемого.
Водоснабжение
от наружной водопроводной сети
или из переносных баков из расчета 2л/сутки на 1 укрываемого.

## Slide 49: Убежище
защитное сооружение, в котором в течение определенного времени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты от ССП, поражающих факторов и воздействий опасных химических и радиоактивных веществ

## Slide 50: Требования к убежищам
Нахождение укрываемых без СИЗ;
Защита от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны  Рф = 1 кгс/см2
Иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями А=1000.
Система жизнеобеспечения должна предусматривать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение 2-х суток.
1 кгс/см 2

## Slide 51
ОСНОВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
отсеки для укрываемых
пункт управления
медпункт
Тамбур шлюзы
Помещения санузлов
Фильтровентиляционные
Помещения ДЭС
Для установки баков с водой или артезианской скважины
Баллонные,
Станции перекачки фекальных вод
Кладовые
+
Вспомогательные помещения
Оборудование убежищ СНиП II-11-77*

## Slide 52: Нормы оборудования убежищ
0,5 кв. м в отсеке на 1 человека при двухъярусном расположении нар (0.7х0,7м)
0,4 кв. м (0.6х0.6м) при трехъярусном.
Высота помещения не менее 2,2 м.
Общий объем воздуха на 1 человека не менее 1,5 м3.
Места для сидения размером 0,45 х 0,45 м на 1 человека
Места для лежания 0,55 х 1,8м.
Количество воздуха при чистой вентиляции 8-13 куб.м./ч/чел.
При фильтровентиляции – 2 куб.м./ч/чел.
Освещенность – 50 люкс
2.2

## Slide 53
Медицинское обеспечение
Санитарный
пост
2 м2
на 500 человек
В убежищах вместимостью от 900 человек – дополнительно медпункт 9 м2 на каждые 100 человек

## Slide 54
Расчетный срок пребывания | суток - 2
Запас воды (аварийный) | литр/сутки - 3
Унитаз или напольная чаша | 1 на 75 чел (ж)
Унитаз или писсуар | 1 на 150 чел (м)
Умывальник | 1 на 200 чел
Санитарные нормы оборудования
300 укрываемых
ж
ж
ж
ж
м
м
1800 л.

## Slide 55: Воздухоснабжение
Режимы:
Первый режим чистой вентиляции
Второй режим фильтровентиляции
Третий режим изоляции с регенерацией воздуха

## Slide 56: Система воздухоснабжения
Противовзрывное устройство
Противопыльный фильтр
Предфильтр ПФП - 1000
Фильтр-поглотитель ФПУ - 300
Фильтр очистки воздуха от угарного газа (ФР-70).
Вентиляторы (ЭВВ 600/300), (ЭРВ-49)
Воздухоохладитель
Средства регенерации
Воздухорегулирующее устройство
Разводящая сеть

## Slide 57
РЕЖИМ I чистая вентиляция

## Slide 58
РЕЖИМ II фильтровентиляция

## Slide 59
РЕЖИМ III полной изоляции

## Slide 60: Водоснабжение
От водопроводной сети с устройством отдельного ввода и установкой внутри убежища запорной арматуры.
В качестве резервного источника водоснабжения используются артезианские колодцы.
Аварийный запас питьевой воды в емкостях из расчета 3 л воды в сутки на каждого укрываемого. Емкости для воды устраиваются, как правило, проточными.
В убежищах вместимостью 300 человек и менее допускается установка сухих емкостей. При наличии артезианской скважины аварийные емкости могут не устанавливаться.
Для снабжения водой воздухоохладителей и ДЭС предусматриваются резервуары для технических целей, работающие автономно от других систем.

## Slide 61: Сброс сточных вод
Осуществляется в систему канализации.
Если убежище расположено ниже уровня прокладки труб наружной канализации,
необходима установка повысительной канализационной насосной станции

## Slide 62: Электроснабжение
От электрических сетей населенных пунктов.
Обеспечивает питание электродвигателей системы воздухоснабжения, водоснабжения, электроприводов других устройств, а также для освещения помещений.
В аварийных случаях электроснабжение поступает от защищенных дизельных электрических станций.
Вентиляция ДЭС осуществляется двумя путями:
воздухом, поступающим из помещения для укрываемых
наружным воздухом, очищаемым от пыли.
+

## Slide 63: Нормы освещенности
пункт управления – 50 лкс;
медицинский пункт, отсеки, ДЭС, ФВК – 30 лкс;
санузлы, тамбуры, тамбур-шлюзы – 10 лкс.
+

## Slide 64: Основные требования к эксплуатации
Входы должны обеспечивать свободный доступ внутрь.
У входных дверей вывешивают табличку с надписью, указывающей место хранения ключей.
Один комплект ключей хранится у ответственного лица, другой — у дежурного по ОЭ), в конторе ДЭЗ или у техника-смотрителя здания.
Фильтровентиляционную камеру рекомендуется запирать.
Герметические клапаны, установленные на воздуховодах за фильтрами-поглотителями, установками регенерации воздуха и фильтрами очистки от окиси углерода, должны быть перекрыты.
Масляные противопыльные фильтры, устанавливаемые в расширительной камере или в аварийном выходе -снять.
Категорически запрещается демонтировать оборудование, перепланировывать отсеки, пробивать отверстия или проемы в ограждающих конструкциях и др.
Все агрегаты, приборы и устройства систем внутреннего оборудования должны быть пронумерованы, на воздуховодах, герметических клапанах и на других устройствах стрелками указывают направление движения воздуха, воды, теплоносителя и др.
Поверхность металлических частей оборудования следует 1 раз в квартал протирать ветошью, смоченной минеральным маслом.

## Slide 65: Окраска элементов инженерных систем ЗС ГО
Двери, клапаны избыточного давления (КИД)
Трубы системы отопления.
Водопроводные трубы, баки запасов воды.
Трубы электропроводки и канализационные, емкости для сбора фекальных вод
Трубы режима регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы пожаротушения.
Воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции, емкости для хранения ГСМ
Воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды

## Slide 66: Персонал обслуживания ЗС ГО
командир звена
электрик
слесарь по вентиляции
слесарь по водопроводу и канализации
разведчик – химик
Разведчик - дозиметрист
контролер
кладовщик – раздатчик
сандружинница 2 чел.
Для сооружений малой вместимостью (до 150 человек) создаются звенья по их обслуживанию в количестве 10 человек в составе:

## Slide 67: Для сооружений средней вместимостью (150-600 человек) создаются группы по их обслуживанию в количестве 21 человек в составе:
Командир группы
Зам.командира группы по эксплуатации
Звено медицинское:
командир звена
фельдшер сандружинница
Звено по организации питания:
командир звена
кладовщик
фасовщик
раздатчик
Звено по заполнению и размещению укрываемых:
командир звена
контролер
контролер
Звено по обслуживанию оборудования:
командир звена
электрик
электрик - моторист
слесарь по вентиляции
слесарь по водопроводу и канализации
Для обслуживания ЗС большой вместимостью (600-2000 человек) создаются группы из 36 человек.
Звено связи и разведки:
командир звена,
разведчик - химик
разведчик дозиметрист
радиотелефонист
телефонист

## Slide 68: Оценка состояния воздушной среды в защитном сооружении
Параметры | Допустимые | Критические | Опасные
Т0 С воздушной среды | 00 – 300 | +310 – 330 | +340
Концентрация СО2 | до 3% | 4% | 5% и 
Концентрация О2 | 17% | 16% | 14% и 
Концентрация СО | до 30мг/ м3 | 50-70 мг /м3 | 100 мг /м3 и 